Смеситель Oras Electra ( Электра ) 6150F электронный для раковины

Описание:

﻿Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры (при поставке с завода). При установке смеситель может быть легко модифицирован для работы без рукоятки регулировки температуры (предвaрительно заданная температура) и для использования предвaрительно смешанной воды. Работает от батарейки 6 В. Благодаря высокому классу защиты (IP 67) смеситель подходит практически для любых условий эксплуатации. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Управляющий клапан с импульсным режимом работы обеспечивает длительный срок службы источника питания. Ограничитель расхода (6 л/м) уменьшает потребление воды (0.5 л/ включение).

Техническая информация:

Батарейка	Lithium 2CR5 6 V

Степень защиты	IP 67

Горячая вода	max. 70ºC

Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s

EMC Directive	89/336/EEC

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s

Уровень шума	I (ISO 3822)

Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Расстояние опознавания	optimally preset

Рабочее давление	100 - 1000 kPa

Макс.время подачи воды	2 min